## Slide 1: LoadLibrary
C/C++ Code
  hDll = LoadLibrary(TEXT(“DGDPA532.dll”); pDG_PassThruOpen = GetProcAddress(hDll,”PassThruOpen”); pDG_PassThruConnect = GetProcAddress(hDll,”PassThruConnect”); . . . .
MatLab Script Equivalent Syntax
  if not(libisloaded('DGDPA532')) hfile = ['C:\Dearborn Group Products\DPA 5 J2534\j2534.h'] loadlibrary('DGDPA532', hfile); end

## Slide 2: PassThruOpen
C/C++ Code
  err = DG_PassThruOpen(NULL,&ulDeviceID);
MatLab Script Equivalent Syntax
  error = 'J2534_STATUS_NOERROR' ulDeviceID = 0 dummy = 0 [error,dummy, ulDeviceID] = calllib('DGDPA532', 'PassThruOpen', 0, ulDeviceID) if not(strcmp(error,'J2534_STATUS_NOERROR')) return end

## Slide 3: PassThruConnect
C/C++ Code
  err = DG_PassThruConnect(ulDeviceID,5,ulFlags,500000,&ulChan);
MatLab Script Equivalent Syntax
  nProtocol = 5 flags = 0 baud = 500000 ulChannelID = 0 [error, ulChannelID] = calllib('DGDPA532', 'PassThruConnect', ulDeviceID, nProtocol, flags, baud, ulChannelID) if not(strcmp(error,'J2534_STATUS_NOERROR')) return end

## Slide 4: PassThruReadMsg
C/C++ Code
  err = DG_PassThruReadMsg(ulChan,pMsg,1,ulTimeOut);
MatLab Script Equivalent Syntax
  Msg(1) = libstruct('PASSTHRU_MSG'); Msg(1).ucData(12) = 0 Msg(1).ulProtocolID = nProtocol % set the number of message to read ulNum = 1 % set 500ms timeout ulTimeout = 500 [error, Msg(1), ulNum] = calllib('DGDPA532', 'PassThruReadMsgs', ulChannelID, Msg(1), ulNum, ulTimeout) if not(strcmp(error,'J2534_STATUS_NOERROR')) if (strcmp(error,'J2534_ERR_BUFFER_OVERFLOW')) format hex Msg(1).ucData else return end else format hex Msg(1).ucData end